## Slide 1
İMALAT YÖNTEMLERİ

## Slide 2: İmalata Giriş
Ürünlerin istenilen şekle gelmesi malzemenin üretilmesi ile başlar, çeşitli tasarım, üretim ve kontrol safhalarından sonra kullanılacak hale gelir.
Tasarım, Malzeme ve Üretim
Mühendisler için en çok tartışılan bir konu da mekatronik/imalat mühendislerinin imalatı ne kadar bilmeleri gerektiğidir.
Mühendis , üretimi bizzat gerçekleştiren kişi değildir, bu işi gerçekleştirecek olanlar tezgah operatörleridir.
Mühendis ise üretimi yöneten ve kontrol eden konumdadır. Ancak neyi yönettiğini bilmesi, sorunlara tezgah başında çözüm bulabilmesi için teorik bilgilerin ötesi pratiğe dönük bilgileri de belirli seviyede bilmeleri gerekir

## Slide 3: Mühendislerin İmalattaki Rolü
- Tasarım Mühendisi:
Amaç, ihtiyaçlar, malzeme seçimi, ölçüler, imalat yöntemi seçimi,
- İmalat Mühendisi:
İmalat yöntemine hazırlık, malzeme davranışları, ekipman seçimi ve koordinasyonu
Göz önünde bulundurulacak hususlar:
Tasarım, malzeme seçimi, üretim yöntemi seçimi, imalat ve kontrol

## Slide 7: Talaşsız İmal Usülleri

## Slide 9
Döküm 4 aşamalı bir işlemdir.
1. Model yapmak
2. Maça Yapmak
3. Kalıp Yapmak – Sıvı metali dökmek ve katılaştırmak
4. Biten döküm parçasını temizlemek
Döküm Yönteminin Belirlenmesinde
* Malzeme özellikleri
* Parçanın şekli
* Parça sayısı

## Slide 10
Döküm Yöntemleri
1. Kum kalıba döküm — %45
2. Basınçlı metal kalıba döküm — %15
(Sıcak hazneli/soğuk hazneli)
3. Açık metal kalıba döküm — %10
4. Hassas döküm — %10
5. Kabuk kalıba döküm %8
6. Santrifüj döküm — %7
7. Savurma döküm — %5

## Slide 11: Döküm yönteminin Avantajları/Dezavantajları

## Slide 12: Kum Kalıba Döküm

## Slide 19
Kum Döküm Üretim Sırası
Kalıp kumu içindeki temel maddeler
a)Kum: % 75 - 85.
b)Kil: % 15 – 25
c)Su: Kuma % 1.5 - 8 oranında katılır.
d)Diğer katkı maddeleri: Mısır unu, Öğütülmüş zift, Yumuşak kömür tozu, Talaş, Silis tozu (SiO2), Demir oksit (FeO) sodyum oksitler ,kireç

## Slide 20
Besleme Ağzı/Yolluk Kanalı
Ergitilmiş sıvı metalin döküldüğü kısma besleme ağzı, kalıp boşluğuna ulaştıran kanallara da yolluk denir. Yolluk genellikle havşa, dikey yolluk (gidici), topuk, yatay yolluk (cüruftuk), vb. kısımlardan meydana gelir. Yolluklar, yatay ve düşey olmak üzere iki çeşittir. Düşey yolluklar, yatay düzleme dik olarak yerleştirilir ve direkt olarak kalıp boşluğu ile temas etmez. Yatay yolluklar, yatay düzlemde bulunur kalıp boşluğu ile direkt temas halindedir.

## Slide 21: Açık Metal Kalıba Döküm
Açık metal kalıba (kokil kalıp) Döküm Nedir?
Metal kalıba döküm erimiş metali çelikten yapılmış bir kalıba dökerek boşluğu doldurma şeklinde yapılan bir işlemdir.
* Genellikle çok sayıda ve parça için kullanılır. Pahalı bir yöntemdir.
* Kalıp tekrar tekrar kullanılabilir.
* Kalıp malzemesi özel çeliklerden ve dökme demirlerden yapılır.
* Çıkan ürünün kalitesi kum kalıba döküm ürününden daha iyidir.

## Slide 22
Açık Kalıba Döküm Aşamaları
•Kalıp hazırlama: 150-260 C kalıp ön ısıtma, ayırıcı
•Kalıp montajı: en az iki parçalı kalıp, ve maça ilavesi
•Döküm: ergimiş metal potadan kalıba dökülür
•Soğutma: ergimiş metal kendi halinde soğumaya bırakılır
•Kalıp açma: metal katılaştıktan sonra iki parçalı kalıp ayrılır
•Kesme taşlama: döküm parça üzerindeki yolluk besleyici kesilir, gerekirse taşlanır

## Slide 23
Açık metal kalıba döküm yönteminin üstünlükleri:
• Çok iyi boyutsal kontrol ve yüzey kalitesi
• Metal kalıp nedeniyle daha hızlı katılaşma ve bunun sonucunda da da ince taneli ve dayanımı yüksek parça üretimi
Açık metal kalıba döküm yönteminin dezavantajları:
• Genellikle düşük ergime sıcaklığına sahip metaller ile sınırlıdır
• Kalıpların açılıp kapanabilmesi gerektiği için, karmaşık geometrili imalata uygun değildir
• Yüksek kalıp maliyeti

## Slide 24: Hassas Döküm (kuyumcu dökümü)

## Slide 26: Kabuk Kalıba Döküm

## Slide 27
Kabuk kalıba döküm yönteminin üstünlükleri:
• İnce detayları olan karmaşık parçaların üretimi
• Çok iyi yüzey kalitesi
• İyi boyutsal tamlık
• İkinci bir işlem genelde gerekmez
• Seri üretime uygunluk
• Düşük işçilik maliyeti
• Çok az artık (hurda) oluşumu
Kabuk kalıba döküm yönteminin dezavantajları:
• Yüksek donanım ve model maliyeti

## Slide 28: Kabuk Kalıba Döküm Uygulaması

## Slide 29: Basınçlı Metal Döküm
Metalden yapılmış bir kalıba yüksek basınçta sıvı metal enjekte edilir. Katılaşma sona erinceye kadar basınç uygulamaya devam edilir. Çok karışık parçalar bu işlemle dökülebilir. Saatte 500-800 parça/saat üretim yapılır. 10-80 bar basınç uygulanır. Çıkan ürün için talaşlı işlemeye ihtiyaç yoktur. Hızlı soğuma nedeniyle parçaların mukavemeti yüksek olur. En az 5000 parça ve üzeri için uygundur. Erime sıcaklığı 1000 ° C nin altındaki metaller için uygundur. Çoğunlukla küçük parçalar üretilir.

## Slide 30
Basınçlı metal kalıba döküm yönteminin üstünlükleri:
• Seri üretime uygun olduğu için ekonomiktir
• Büyük parçaların üretilmesi mümkündür
• İnce cidarlı parçaların şekillendirilebilmesi kolaydır
• Yüksek dayanıma sahip parça üretimi
• Çok iyi yüzey kalitesi ve ölçü tamlığı
• Dökümhane hurdasının kolaylıkla yeniden kazanımı
Basınçlı metal kalıba döküm yönteminin dezavantajları:
• Genelde düşük ergime sıcaklığına sahip metallerle sınırlıdır
• Yüksek takım ve donanım maliyeti
• Sınırlı kalıp ömrü
• Uzun ön hazırlık süresi

## Slide 31: Basınçlı döküm uygulamaları
Basınçlı dökümle üretilmiş egsoz boru uçları
Basınçlı dökümle üretim yapan enjeksiyon makinası

## Slide 32: Savurma Metal Döküm
Savurma Döküm
Savurma döküm yönteminde erimiş metal, bir eksen etrafında döndürülen kalıplar içine dökülerek biçimlendirilir. Merkezkaç kuvvetlerinin oluşturduğu basınç, metalin kalıp cidarına homojen olarak dağılmasını, parçanın dışının kalıbın iç şeklini almasını sağlar. Oluşan yüksek merkezkaç kuvveti sayesinde dökülen sıvı metal içinde bulunan düşük yoğunluklu kum ve cüruf tanecikleri, metal olmayan kalıntılar ve gazlar dönme eksenine doğru sürüklenir. Dolayısıyla bu yöntemle parça yüzeyinin gözeneksiz temiz ve ince taneli olarak elde edilmesi mümkün olur. Bu yöntemle Borular, tekerlekler, makaralar tüpler, halkalar üretilir.

## Slide 37
Model Yapımında Dikkat Edilecek Parametreler
Çekme Payı: Dökülmüş sıvı metal katılaşırken kendini çeker ve döküm parçasının boyutu küçülür ve bu nedenle modellerin çekme payı kadar büyük yapılması gerekir. Çekme payları dökme demir için, %1 dökme çelik için %2, demir olmayan malzemeler için %1-2 alınabilinir.
2. İşleme Payı: Parçaların resimlerinde boyutlar parçaların işlenmiş şekline göre verilir. Kuma dökülen parçaların çoğu da mutlaka talaş kaldırılarak işlenir.Bu nedenle modeller işleme payı kadar büyük yapılırlar. Çekme payı fazla verilirse işçilik artar,az verilirse cidar kalınlığı işlemeye yetmeyebilir.Bunun için en uygun işleme payı verilmelidir. (DD 2-3 mm, DÇ 3-5 mm gibi)

## Slide 40
Modellerin Kalıptan Sökülmesi:
Modellerin kalıbın içinden kalıbı bozmadan çıkartılması gerekir. Bir bütün halinde yapılan modellerde bu zor olabilir. Bunu kolaylaştırmak için iki veya daha fazla sayıda parçalı model yapılır.

## Slide 42
Modellerin konik yapılması
Kenarları dik olan modeller kalıptan çıkartılırken temas yüzeyi fazla olduğu için kalıp yüzeyleri bozulabilir. Bu teması azaltmak için modeller sıyrılma doğrultusunda 1-2° eğimli yapılırlar.

## Slide 43
Model Malzemeleri
a) Seramik Model: Basit şekilli ve çok az sayıdaki parçaların dökümünde kullanılır. En çok alçıdan yapılırlar.
b) Ağaç Model: En çok kullanılan model tipidir. Kullanılacak ağaçların kuru sert ve dayanıklı olması gerekir. Bu iş için çam, gürgen ve ıhlamur kullanılır. Ağaç model yapıldıktan sonra kesinlikle nem almamalıdır. Büyük ağaç modellerin içi boştur.

## Slide 44
c) Metal Model: Modelin uzun süre dayanması gerekiyorsa ve seri imalatta kullanılacaksa o zaman metal model kullanılır. Bu modeller yapılmadan önce ağaçtan modelleri yapılır. Sonra metal modeller imal edilir. Bu işlemde hem ağacın çekme payı hem de metal modelin çekme payı hesaba katılmalıdır. Metal modeller dökme demir, bronz ve alüminyumdan yapılırlar.

## Slide 46
Maça Nedir?
Dökümden sonra parçaların içi boş çıkabilmesi için bu kısmın şeklini oluşturan kum parçalara maça denir. Maça malzemeleri çoğunlukla kumdur. Fakat bu kumlar kalıp kumundan farklıdır. En önemli farkta kalıp kumundaki kil yerine bağlayıcıların kullanılmasıdır.
Maça Kumları
Maça kumları = Si (%80-90)+Bağlayıcılar+su (%3-7)+Kil (%1 den az)

## Slide 47
Maçaların Pişirilmesi
Bağlayıcıların özelliklerini ortaya çıkartmak için maçaların 2 ile 6 saat süreyle 200-250°C sıcaklıkta pişirilmesi gerekir böylece sertleşmiş dayanıklı maçalar meydana gelir. Az pişen maçalar sarı renkte, çok pişen maçalar koyu sarı-kahverengi rengindedirler. Maçaları sert yapmak için oksijen gereklidir. Fırına taze hava verilir.

## Slide 48
Maçaların Yerleştirilmesi
Maçalar döküm esnasında sıvı metalin içinde kalırlar sıvı metal maçanın üzerine ağırlığının 3-5 katı kadar bir kaldırma kuvveti etkisi yaratır. Büyük ebatlı dökümlerde maçaların bu kuvveti karşılayacak şekilde desteklenmesi gerekir. Bunun için maçalar maça başlarıyla ve içlerine teller yerleştirilerek asılmak suretiyle desteklenirler.

## Slide 50
Maçaların Döküm Parçasının İçinden Çıkartılması
Maçalar sıvı metal katılaştıktan sonra dökülmüş olan parçanın içine pnömatik çekiç veya normal çekiçle titreşimle çıkartılmaya çalışılırlar. Maçaların dağılma özelliğinden istifade edilerek iç kısım boşaltılır. Maçaların karışık tipte olanları için basınçlı su kullanılır.

## Slide 52: Döküm İşlemlerinde Kullanılan Ocaklar
Dökümhanelerde en yaygın kullanılan ocaklar şunlardır:
  Kupol ocakları
  Doğrudan yakıt yakan ocaklar
  Potalı ocaklar
  Elektrik ark ocakları
  Endüksiyon ocakları

## Slide 53: Kupol Ocakları
Tabanına yakın yerde döküm ağzı olan dikey silindirik ocaklardır
Sadece dökme demir için kullanılırlar
  Diğer ocaklar da kullanılmasına rağmen, en büyük tonajlı dökme demirler kupol ocağında eritilir
Demir, kok kömürü, kireçtaşı ve diğer muhtemel alaşımları içeren “şarj”, kupol yüksekliğinin yarısından daha aşağıya yerleştirilen bir şarj kapısından üst üste tabakalar halinde yüklenir
Alt bölümde bulunan pencerelerden(tüyer) basınçlı hava üflenerek tutuşturulmuş kokun yanması hızlandırılır. Eriyerek kok yatağına süzülen sıvı demir belli aralıklarla dökme kanalından alınır

## Slide 54
Üfleyici
İç yüzey
Dış yüzey
Çelik kabuk
Refrakter kaplama
Şarj
Hava kanalı
Dökmeye hazır erimiş metal
Tapa
Dökme kanalı
Yükleme kapısı
Yükleme zemini
Curuf
Curuf kanalı
Kum zemin
Ayaklar
Üfleyici
Şekil 11-18. Kupol ocağının kesiti

## Slide 55: Potalı Ocaklar
Metal, yanan yakıt karışımı ile doğrudan temas etmeden erir
Çık eskiden beri kullanılan basit yapılı ocaklardır
Kap (pota), refrakter malzemeden (grafit SiC veya yüksek alaşımlı çelikten yapılır
Bronz, pirinç ve çinko ve alüminyum alaşımları gibi demirdışı metaller için çelik gövdeli pota kullanılır
Dökümhanelerde üç türü kullanılır: (a) Taşımalı tip, (b) sabit, (c) Devrilebilen potalı ocak

## Slide 56: Potalı Ocaklar
Şekil 11.19 Potalı ocakların üç türü: (a) taşımalı pota, (b) erimiş metalin kepçeyle alınması gereken sabit tip, ve (c) Devrilen potalı ocak.
Destek bloğu
Yakıt
Kapak
Refrakter kaplama
Kaldırmalı pota
Dökme ağzı
Çelik kabuk
Potalı fırın
Çerçeve
Yakıt
Eğme kolu
Kapak
Yakıt

## Slide 57: Elektrik Ark Ocakları
Şarj, bir elektrik arkının ürettiği ısı tarafından eritilir
Yüksek güç tüketimi vardır,
Elektrik ark ocakları yüksek eritme kapasiteleri için kullanılır (25-50 ton/saat)
Öncelikle çelik eritme için kullanılır
İki yada üç elektrotlu tipleri vardır
Hemen her kapasitede bulmak mümkün
Temiz ve özelliklerin kontrolu kolay
Yüksek sıcaklık(3000 oC)

## Slide 58
Şekil 6.9 Çelik üretimi için elektrik ark ocağı
Çeliği dökmek için eğme yönü
Elektrotlar
Çatı (kaldırılabilir)
Dökme ağzı
Refrakter kaplama
Curuf deliği
Erimiş çelik
Devirme mekanizması
Metali dökmek için eğme yönü

## Slide 59: Endüksiyon Ocakları
Metal içinde manyetik alan oluşturmak için bir bobinden geçen alternatif akım kullanır
Endüklenen akım, hızlı ısıtma ve eritme sağlar
Elektromanyetik kuvvet alanı, ayrıca sıvı metalde karıştırma etkisi oluşturur
Metal, ısıtıcı elemanlarla temas halinde olmadığından, yüksek kalitede ve saflıkta erimiş metaller üretmek için ortam sıkı şekilde kontrol edilebilir
Erimiş çelik, dökme demir ve alüminyum alaşımları, döküm işlerindeki yaygın uygulamalardır

## Slide 60: Endüksiyon Ocağı
Şekil 11.20 Endüksiyon ocağı
Erimiş metal (Oklar karıştırma etkisini göstermektedir)
Kapak
Bakırdan mamul endüksiyon bobinleri
Refrakter malzeme

## Slide 61: Kepçeler
Erimiş metalin, eritme fırınından kalıba sevki, bazen potaları kullanarak yapılır
Transfer, daha çok da, kepçeler yardımıyla yapılır
Kren kancası
Dökme ağzı
Devirme için dişli kutusu
Döndürme kolu
Tuta- maklar
Üstten görünüş
Önden görünüş
Şekil 11.21 İki yaygın kepçe türü: (a) kren kepçe ve (b) iki kişiyle taşınan kepçe

## Slide 62: Katılaşmadan Sonraki İlave Aşamalar
Budama
Maçanın çıkarılması
Yüzey temizliği
Muayene
Tamir (gerekirse)
Isıl işlem

## Slide 63: Budama
Düşey ve yatay yollukların, besleyicilerin, ayırma yüzeyi çapaklarının, maça desteklerinin ve diğer fazla metalin döküm parçadan uzaklaştırılması
Gevrek döküm alaşımlarda ve kesiti nisbeten küçük olanlarda, fazlalıklar kırılarak uzaklaştırılabilir
Aksi halde, çekiçleme, kesme, el testeresiyle kesme, bantlı testereyle kesme, taşlama ve değişik alevle kesme yöntemleri kullanılır

## Slide 64: Maçanın Çıkarılması
Maça kullanılmışsa, bunların uzaklaştırılması gerekir
Çoğu maça bağlayıcı içerir ve bağlayıcı tahrip olduğundan, dökümden dökülerek çıkarlar
Bazı durumlarda, dökümü elle veya mekanik olarak sarsarak çıkarılabilir
Nadiren de, maçalar, bağlayıcı maddeyi kimyasal olarak çözerek uzaklaştırılır
Katı maçalar çekiçlenmeli veya presle itilmelidir

## Slide 65: Yüzey Temizliği
Döküm yüzeyinden kumun temizlenmesi ve yüzey görünümünün iyileştirilmesi
Temizleme yöntemleri: aşındırıcı içinde titreşim, kaba kum taneleri veya metal bilyelerle hava püskürtme, tel fırçalama, silme ve kimyasal dağlama
Yüzey temizleme, kum döküm için çok önemlidir
  Çoğu kalıcı kalıba dökümde bu adımdan kaçınılabilir
Dökümde hatalar olabilir ve bunların varlığının ortaya çıkarılması için muayeneye gerek vardır

## Slide 66: Isıl İşlem
Özelliklerini geliştirmek için döküm parçalara genellikle ısıl işlem uygulanır
Bir döküme ısıl işlem uygulama nedenleri:
  Talaş kaldırma gibi sonraki işlemler için
  Parçanın servisteki uygulaması için istenen özelliklerin kazandırılması için
  İç yapısal bozuklukları gidermek

## Slide 67: Döküm Kalitesi
Döküm işleminde, üründe kalite hatalarıyla sonuçlanacak pek çok yanlış şey yapma olasılığı vardır
Hatalar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
  Tüm döküm yöntemlerinde görülebilecek yaygın hatalar
  Kum döküm işlemiyle ilgili hatalar

## Slide 68
Kalıp boşluğu tamamen dolmadan katılaşan bir döküm
Şekil 1. Dökümdeki bazı yaygın hatalar: (a) eksik döküm
Genel Hatalar: Eksik Döküm
Eksik döküm
Kalıp
Kalıp

## Slide 69
Metalin iki bölümü birlikte akar ancak erken katılaşma nedeniyle soğuk birleşme hatası oluşur
Şekil 2. Dökümlerdeki bazı yaygın hatalar: (b) soğuk birleşme
Genel Hatalar: Soğuk Birleşme
Kalıp
Soğuk birleşme
Maça

## Slide 70
Döküm sırasında iç bölgede, dökülen alaşımdan farklı katı metal-toz şeklinde kirleticiler oluşur ve döküm içinde kalırlar
Şekil 3 Dökümlerdeki bazı yaygın hatalar: (c) soğuk yapışma
Genel Hatalar: Soğuk Yapışma
Kalıp
Soğuk yapışmalar

## Slide 71
En son katılaşan bölgesinde bulunabilecek sıvı metal miktarını azaldığından katılaşma büzülmesinin neden olduğu yüzey çökmesi veya iç boşluk
Şekil 4. Dökümlerdeki bazı yaygın hatalar: (d) çekme boşluğu
Genel Hatalar: Çekme Boşlukları
Kalıp
Çekme boşluğu

## Slide 72
Döküm sırasında besleme ağzına paralel çıkıcı (baca) yapılmadan gerçekleşen dökümlerde oluşan büyük ebatlı balon şeklindeki gaz boşlukları
Şekil 5. Kum dökümlerdeki yaygın hatalar: (a) gaz boşluğu
Gaz Boşluğu
Kalıp
Gaz boşluğu

## Slide 73
Döküm yüzeyinde veya yüzeyin hemen altında gazlarının çıkışının sağlayacak havalandırma deliklerinin olmaması nedeniyle çok sayıda küçük gaz boşluğunun oluşumu
Şekil6. Kum dökümlerdeki yaygın hatalar: (b) gözenekler
Gözenekler
Kalıp
Gözenekler

## Slide 74
Sıvı metal, kum iyi sıkıştırılamadığı durumlarda döküm yüzeyinin kum taneleri ve metal karışımı içermesine neden olacak şekilde, kum kalıp veya maçanın içine nüfuz edebilir
Şekil 7 Kum dökümlerdeki yaygın hatalar: (e) penetrasyon
Penetrasyon Hatası
Penetrasyon

## Slide 75
Üst ve alt derecelerin birbirine göre yana kaymasının neden olduğu, döküm parçanın ara yüzeyindeki bir kademe
Şekil 8. Kum dökümlerdeki yaygın hatalar: (f) kalıp kayması
Kum Döküm Hataları: Kalıp Kayması
Ayırma yüzeyi
Üst derece, alt dereceye göre kaymıştır
Üst derece
Alt derece

## Slide 76: Dökümhanede Muayene Yöntemleri
Eksik dolgu, soğuk yapışma ve diğer ciddi yüzey hatalarının ortaya çıkarılması için görsel muayene
Toleransların karşılandığını göstermek için boyut ölçümleri
Dökme metalin kalitesiyle ilgili, metalurjik, kimyasal, fiziksel ve diğer testler

## Slide 77: Döküm Metalleri
Çoğu ticari dökümler, saf metallerden ziyade alaşımlardan yapılır
  Alaşımlar genelde kolay dökülür ve ürün özellikleri daha iyidir
Dökme alaşımları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
  Demir esaslı
  Demir dışı

## Slide 78: Demir Esaslı Döküm Alaşımlar: Dökme Demir
Tüm döküm alaşımlarının en önemlisi
Dökme demir dökümlerin tonajı, çoğunlukla diğer tüm metallerin toplamının birkaç katıdır
Bazı türleri: (1) kır dökme demir, (2) küresel dökme demir, (3) beyaz dökme demir, (4) temper dökme demir ve (5) alaşımlı dökme demirler
Tipik dökme sıcaklıkları  1400C (bileşime bağlıdır)

## Slide 79: Demir Esaslı Döküm Alaşımları: Çelikler
Çeliğin mekanik özellikleri, onu aranan bir mühendislik malzemesi yapar
Karmaşık geometrilerin oluşturulma kabiliyeti, dökümü çok kullanılan bir şekillendirme yöntemi haline getirmiştir
Çeliğin dökümündeki zorluklar:
  Çeliğin döküm sıcaklığı, diğer çoğu metalden daha yüksektir  1650C
  Bu sıcaklıklarda çelik kolayca oksitlenir; bu nedenle erimiş metalin havadan izole edilmesi gerekir
  Erimiş çelik nisbeten düşük akıcılığa sahiptir

## Slide 80: Demirdışı Döküm Alaşımları: Alüminyum
Genellikle kolay dökülebilir olarak bilinir
Alüminyumun düşük erime sıcaklığı nedeniyle, dökme sıcaklıkları düşüktür
  Tm = 660C
Özellikleri:
  Hafif yapı
  Isıl işlemlerle dayanım özelliklerinin değiştirilebilmesi
  Talaş kaldırma kolaylığı

## Slide 81: Demirdışı Döküm Alaşımları: Bakır Alaşımları
Bronz, pirinç ve alüminyum bronzu türleri vardır
Özellikleri:
  Korozyon direnci
  İyi görünüm
  Yüksek yataklama kalitesi
Zayıflığı: bakırın yüksek maliyeti
Uygulamaları: boru ek parçaları, tekne uskur kanatları, pompa elemanları, süs eşyaları

## Slide 84: Boru Üretimi

## Slide 85: Haddeleme

## Slide 86
Haddeleme yoluyla ; kare, yuvarlak, oval, levha, sac , köşebent, T, I,H,U demiri, ray gibi mamuller üretilir.
Haddelemenin en temel hammaddesi 1mx1mx1,5m boyutlarında çok büyük ingotlardır.

## Slide 87: İNGOT’lar’ dan haddeleme yolu ile üretilen SLAB , BLOOM ve KÜTÜK

## Slide 88: Ekstrüzyon

## Slide 89: Direk ve İndirek Ekstrüzyon

## Slide 90: Dövme

## Slide 91: Açık Kalıpta Dövme

## Slide 92: Kapalı Kalıpta Dövme

## Slide 94: Dövme ile Şekil verme